Полуавтоматический слайсер для хлеба Prima 250

Полуавтоматический слайсер для хлеба Prima 250 предназначен для точек общественного питания. На этом слайсере производится нарезка хлеба любого типа.

Описание слайсера:

- Корпус и каретки изготовлены из анодированного алюминия;

- Зубчатый нож;

- Ременная передача;

- Снабжен затачивающим устройством, позволяющим постоянно держать режущую кромку ножа острой;

- Двигатель с принудительным охлаждением позволяет работать без остановки 4 часа.

Технические характеристики
Габариты 625х430х415 мм
Диаметр ножа 250 мм
Толщина среза 0,5-15 мм
Двигатель 190 Вт
Вес 24 кг