Автоматический слайсер Super Start Auto 300 SBR

Автоматический слайсер Super Start Auto 300 SBR предназначен для крупных производств. На этом слайсере производится нарезка гастрономии (мяса, колбас, ветчин, рулетов и т.п.)
Основные сферы применения слайсера: крупные мясоперерабатывающие производства и предприятия, птицефабрики и т.д.

Описание слайсера:

- Корпус и каретки изготовлены из анодированного алюминия;

- Зубчатая передача;

- SBR - система быстрого снятия ножа (патент Rheninghaus) удобна для чистки слайсера и обеспечивает безопасность при снятии и очистке ножа.

- Снабжен затачивающим устройством, позволяющим постоянно держать режущую кромку ножа острой;

- Двигатель с принудительным охлаждением позволяет работать без остановки 8 часов.

Технические характеристики
Габариты 800х630х580 мм
Диаметр ножа 300 мм
Толщина среза 0,5-30 мм
Двигатель 410 Вт
Вес 43 кг